СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Бикинского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ

11.04.2017 № 22

с. Лермонтовка

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района на  2017-2023 годы и на период до 2030 года

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом Лермонтовского сельского поселения и в целях разработки единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, Совет депутатов Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района,

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района на  2017-2023 годы и на период до 2030 года.

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых актов  и разместить на официальном сайте администрации Лермонтовского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения     						Т.В. Суслова

Председатель Совета депутатов						 О.С. Бреус

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Лермонтовского сельского поселения	11

3.1	Территория	12

3.2	Климат	13

3.3	Анализ численности населения	13

3.4	Анализ экономической ситуации	14

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕРМОНТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	15

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	15

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	16

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	17

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	18

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	20

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	21

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	23

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	25

5.1	Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий	25

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	27

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	29

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	33

7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	43

7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	45

7.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	48

7.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	50

7.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	52

7.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	54

7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	56

7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	56

8.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	57

9.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	58

9.1	Ответственные за реализацию Программы	58

9.2	План-график работ по реализации Программы	58

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	58

9.4	Порядок корректировки Программы	59

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района на 2017-2023 годы и на период до 2030 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план Лермонтовского сельского поселения; - Федеральный закон РФ от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ). - Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства». - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об - электроэнергетике»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Лермонтовского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Лермонтовского сельского поселения, Администрация Бикинского муниципального района |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Лермонтовского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Обеспечение полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории сельского поселения Лермонтовское сельское поселение: снизить аварийность системы электроснабжения до 2 ед./км; снизить износ ЛЭП, путем замены сетей на 10 %; сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %; сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Лермонтовского сельского поселения: снизить аварийность системы теплоснабжения до 0,05 ед./км; снизить износ сетей, путем их замены на 10 %; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0,2 км; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 50 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории сельского поселения Лермонтовское сельское поселение: снизить аварийность системы водоснабжения до 0 ед./км; снизить износ сетей, путем их замены; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене; доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам остается на том же уровне; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Лермонтовского сельского поселения: увеличение доли сточных вод (хозяйственно-коммунальных), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Лермонтовского сельского поселения: увеличение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО до 100 %; своевременное сокращение несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2030 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2017 года по 2023 год; второй этап – с 2024 года по 2030 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 219955,23 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: электроснабжение – 15 800,0 тыс. руб. теплоснабжение – 27900,03 тыс. руб. газоснабжение – 250,0 тыс. руб. водоснабжение – 63407,02 тыс. руб. водоотведение – 110868,0 тыс. руб. захоронение и утилизации ТКО – 230,0 тыс. руб. Энергоресурсосбережение – 1500,0 тыс. руб. Основными источниками финансирования Программы являются: Федеральный бюджет; краевой бюджет; местный бюджет; финансовые средства инвесторов. Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лермонтовское сельское поселение являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Лермонтовского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Совет депутатов Лермонтовского сельского поселения осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Лермонтовское сельское поселение имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Лермонтовского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Лермонтовского сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Лермонтовского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Лермонтовского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Лермонтовского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Администрация Лермонтовского сельского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения;

- инициирует и организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Лермонтовского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Лермонтовского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Лермонтовского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края разрабатывается на период с 2017 до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края:

- этап – 2017 - 2023 годы;

- этап – 2024 - 2030 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Лермонтовского сельского поселения

Одним из приоритетов жилищной политики сельского поселения Лермонтовского сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Лермонтовского сельского поселения представляется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, в т. ч. воды, электроэнергии, теплоснабжения и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, отсутствие прогнозирования спроса на предоставляемые услуги;

- недостаточное финансирование данной отрасли экономики.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечают стратегическим интересам Российской Федерации, Хабаровского края и соответственно Лермонтовского сельского поселения и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населению сельского поселения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки коммунальных ресурсов потребителям;

- обеспечить рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Таблица 1.1

Общие сведения о Лермонтовском сельском поселении Бикинского муниципального района Хабаровского края

| № п/п | Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Территория, га Население (всего), чел. Темпы развития численности населения 2010-2015 гг, %. | 3600 4399 Снижение на 18% |

Основные показатели коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Лермонтовское сельское поселение.

Таблица 2.1

| № п/п | Показатель по факту на 2015 г. | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 90,46 |
| 2 | Темп роста общей площади жилищного фонда (2014/2016г.г.) | % | 1 |
| 3 | Число источников тепла | ед | 5 |
| 4 | Число источников воды (скважины) | ед | 5 |
| 5 | Протяженность сетей водопроводных | км | 9,6 |
| 6 | Протяженность сетей тепловых в 2-х трубном исчислении | км | 5,219 |
| 7 | Протяженность сетей водоотведения | км | 7,7 |
| 9 | Протяженность электрических сетей | км | 61,1 |
| 10 | Поднято воды | куб. м. | 87400,0 |
| 11 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 10520,77 |
| 12 | Пропущено сточных вод | куб. м. | 77700,0 |
| 13 | Отпущено электроэнергии | млн. кВт/ч | 16,2 |
| 14 | Отпущено газа (сетевой, сжиженный в баллонах) | куб. м. | 21839,0 |

3.1.Территория

Лермонтовское сельское поселение расположено в пределах области средневысотных складчатых гор западных отрогов Хребта Сихотэ-Алиня, имеющих высоту 300–600 м. Большую часть территории села занимает равнина, представленная поймой рек Уссури и Бира. Площадь территории Лермонтовского сельского поселения составляет 3,6 тыс. га. Население (по состоянию на 01.01.2017) – 4399 чел.

Административная черта

Лермонтовское сельское поселение Бикинского муниципального района Хабаровского края входит в состав Бикинского муниципального района, согласно постановления Законодательной Думы Хабаровского края № 2254 от 29.06.2005 г.

Административным центром поселения является с. Лермонтовка.

Расположение Лермонтовского сельского поселения представлено на рисунке 1.

Рис.1 Схема расположения Лермонтовского сельского поселения

## Климат

Территория села находится в зоне господства муссонного климата умеренных широт, отличительной чертой является смена ветров на противоположные (сезонные). Климат резкоконтинентальный. Температура летом + 30 С, зимой – 35 -40  С. Самым холодным месяцем является январь, теплым – июль. Паводки бывают в начале мая в результате  таяния снега. Годовое количество осадков 670 миллиметров, максимум осадков выпадает в августе – до 133 миллиметров.

В Лермонтовском сельском поселении расчетная температура наружного воздуха холодного периода года для проектирования отопления и вентиляции (температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) составляет минус 32°С, продолжительность отопительного периода –208 суток.

## Анализ численности населения

Численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 составила 4399 чел.

Демографическая ситуация в Лермонтовском сельском поселении в последние годы характеризуется стабильной естественной убылью населения, не компенсируемой миграционным приростом. Анализ динамики изменения численности населения сельского поселения Лермонтовское сельское поселение за период 2010-2015 гг. показал, что общая численность населения Лермонтовского сельского поселения за период времени с 2010 по 2015 гг. снижена на 18%, это высокий показатель, характеризующий демографическую ситуацию как неблагоприятную.

Прогноз численности населения на период до 2030 г. осуществлялся с учетом динамики естественной убыли и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Демографическая ситуация в Лермонтовском сельском  поселении в последние годы неблагоприятна, характеризуется стабильной естественной убылью населения, не компенсирующейся миграционным приростом. Уменьшается число детей и численность населения трудоспособного возраста.

Прогноз численности населения поселения на конец расчетного срока (2030 год)

| Показатели численности населения по поселению | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | начало 2015 г. | 2021 г. | 2030 г. |
| Общая численность населения, человек | 3658 | 3438 | 3109 |

## 3.4.Анализ экономической ситуации

В экономической сфере Лермонтовского сельского  поселения можно выделить следующие основные тенденции:

•	на территории поселения отсутствуют крупные предприятия;

•	низкая инвестиционная активность.

Основными отраслями экономики сельского поселения является сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, ЛПХ и малое предпринимательство. Направления деятельности малых предприятий:

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

- такси;

- выпечка хлебобулочных изделий;

- торговля;

- изготовление алкогольной продукции;

- бытовое обслуживание.

Малое предпринимательство могло бы оказать положительное воздействие на развитие экономической базы поселения и решение социальных проблем. Ведущая роль в координации этих процессов сегодня принадлежит  администрации поселения. Местные органы власти заинтересованы в развитии малого предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных предпринимательских проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сферы организации досуга и бытовых услуг также способны оказывать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения.

Поселение относится к группе муниципальных образований с неудовлетворительной ситуацией на рынке труда.

  - Анализ социальной сферы

В социальной сфере работают:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа, 2 детских сада, детская школа искусств, 3 аптеки, КГБУЗ «Лермонтовская районная больница» (имеется машина скорой помощи), ООО «Дантист», муниципальное казенное  учреждение культуры «Кино-досуговый  информационный центр», 3  филиала библиотек.

Результаты анализа состояния социальной сферы Лермонтовского сельского поселения позволяют сделать вывод о том, что уровень развития социальной сферы является в целом удовлетворительным, имеются проблемы в сфере обеспечения населения медицинской помощью, услугами спортивных, оздоровительных и досуговых учреждений.

  - Анализ перспектив развития Лермонтовского  сельского поселения

В связи с тем, что бюджет Лермонтовского сельского поселения не располагает достаточным количеством финансовых средств, нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2023 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 60% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории сельского поселения не планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, увеличения имеющейся нагрузки не будет.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Распределение, передача электроэнергии потребителям Лермонтовского сельского поселения осуществляется структурным подразделением Филиала «Хабаровские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», структурным подразделением филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго», ООО «41 ЛПК».

Система электроснабжения Лермонтовского сельского поселения централизованная. Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и 0,4 кВ. Общая протяженность сетей электроснабжения на территории Лермонтовского сельского поселения – 61,1 м.

Проблема – прогрессирующий износ электросетевого хозяйства, наличие бесхозяйных объектов. Необходимо строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение существующих подстанций и линий электропередачи, замена трансформаторов.

Объемы нового строительства электросетевых объектов в зоне обслуживания РЭС и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов будут определены исходя из прогнозируемых нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению при конкретном проектировании.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории Лермонтовского сельского поселения действуют следующие организации, оказывающие услуги теплоснабжения:

- Бикинское муниципальное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс» (далее БМУП «ТЭК»);

- филиал ОАО «РЖД» Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению (далее ОАО «РЖД»);

Кроме того, теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек в поселении, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Основным видом деятельности компании БМУП «ТЭК» является производство и распределение тепловой энергии для теплоснабжения зданий жилищного фонда, а также объектов, коммунального, социально-бытового назначения, объектов здравоохранения и образования, расположенных в Лермонтовском сельском поселении.

Котельные, эксплуатируемые БМУП «ТЭК»:

1. Котельная № 11;

2. Котельная № 12;

3. Котельная № 13;

4. Котельная № 389/2.

Все котельные являются муниципальными.

Основным видом деятельности филиала ОАО «РЖД» Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению является производство и распределение тепловой энергии для теплоснабжения зданий принадлежащих ОАО «РЖД».

Котельные, эксплуатируемые ОАО «РЖД»:

1. Котельная ст. Розенгартовка.

Характеристики основного оборудования, структура выработки тепловой энергии

Основные характеристики котлоагрегатов

| Марка котла | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал/час | Год установки (последнего ремонта) | Вид топлива | Нормативный удельный расход условного топлива, кг.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 |
| КВр-1,6-95ШП | 1 | 1,6 | 2004 | уголь | 184,72 |
| КВр-1,6-95ШП | 1 | 1,6 | 2004 | уголь | 184,72 |
| КВр-1,6-95ШП | 1 | 1,6 | 2004 | уголь | 184,72 |
| КВр-1,6-95ШП | 1 | 1,6 | 2004 | уголь | 184,72 |
| КВр-1,6-95ШП | 1 | 1,6 | 2004 | уголь | 184,72 |
| Котельная №12 |
| КВЗр-0,8-95 | 1 | 0,8 | 2007 | уголь | 254,43 |
| Универсал-6 | 2 | 0,337 | 2007 | уголь | 254,43 |
| Котельная №13 |
| КВЗр-0,4-95 | 1 | 0,4 | 2008 | уголь | 252,31 |
| КВЗр-0,4-95 | 1 | 0,4 | 2008 | уголь | 252,31 |
| Котельная №389/2 |
| КВ-0,81 | 3 | 0,7 | 2004 | уголь | 243,32 |
| КВр-1,28 | 3 | 1,25 | 2016 | уголь | 243,32 |
| Котельная ст. Розенгартовка |
| E-1.0-0.9М-3 | 1 | 0,64 | 1990 | мазут | н/д |
| E-1.0-0.9М-3 | 2 | 0,64 | 1997 | мазут | н/д |

Структура выработки тепловой энергии НЕТТО.

| Наименование источника | Произведено тепловой энергии всего за год, Гкал/год | Объём потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Тепловая энергия НЕТТО, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 | 9342,86 | 279,68 | 9063,18 |
| Котельная №12 | 630,02 | 20,16 | 609,87 |
| Котельная №13 | 547,88 | 19,91 | 527,97 |
| Котельная №389 | 7526,89 | 238,66 | 7288,23 |
| Котельная п.ст. Розенгартовка | 1796,00 | 62,86 | 1733,14 |

На  источниках тепловой энергии узлы учёта тепловой энергии отсутствуют. В связи, с чем объём выработанной тепловой энергии определяется расчетным методом.

Схема теплоснабжения традиционная - централизованная, закрытая. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепловую энергию на отопление и ГВС. Присоединение потребителей в основном осуществляется непосредственно к тепловой сети. Схема горячего водоснабжения закрытая и открытая. Приготовление горячей воды при закрытой системе осуществляется в индивидуальных тепловых пунктах абонентов, через теплообменники.

Структура тепловых сетей

| Наименование источника тепловой энергии | Длина трубопроводов теплосети (в двухтрубном исчислении), м | Внутренний объем трубопроводов тепловой сети, м3 | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 | 3039,6 | 126,09 | 839,83 |
| Котельная №12 | 185,4 | 1,28 | 11,87 |
| Котельная №13 | 266 | 2,76 | 17,01 |
| Котельная №389/2 | 1173 | 20,17 | 75,07 |
| Котельная п.ст. Розенгартовка | 555 | 6,99 | 35,52 |

Прокладка трубопроводов смешанная, осуществлена надземным и  подземным  способами. Тип изоляции трубопроводов минеральная вата, обёрнутая стеклотканью или листами оцинкованной жести.

Технико - экономические показатели котельных

| Наименование источника теплоснабжения | Котельная №11 | Котельная №12 | Котельная №13 | Котельная №389 | Котельная п.ст. Розенгартовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 8,000 | 1,474 | 0,800 | 5,850 | 1,920 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 7,606 | 1,401 | 0,761 | 5,562 | 1,826 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 9342,86 | 630,02 | 547,88 | 7526,89 | 1796,00 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 279,68 | 20,16 | 19,91 | 238,66 | 62,86 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 9063,18 | 609,87 | 527,97 | 7288,23 | 1733,14 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 3796,81 | 46,87 | 133,58 | 600,50 | 259,97 |
| Полезный отпуск, Гкал | 5266,37 | 563,00 | 394,39 | 6687,73 | 1473,17 |
| Расход топлива, т.н.т. | 3115,68 | 312,46 | 244,67 | 2987,25 | 235,70 |
| Расход топлива, т.у.т. | 1764,80 | 177,00 | 138,60 | 1692,10 | 322,91 |
| Удельный расход условного топлива, тут/Гкал | 0,290 | 0,262 | 0,262 | 0,232 | 0,262 |

Тарифы на тепловую энергию ЕТО

| Период | Одноставочный тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал | Одноставочный тариф на тепловую энергию для прочих потребителей, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| БМУП «ТЭК» |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 2805,8 | 3310,84 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 2890,76 | 3411,10 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 2890,76 | 3411,10 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 3071,5 | 3624,37 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 3071,5 | 3624,37 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 3313,58 | 3910,02 |
| 01.01.2018-30.06.2018 | 3313,58 | 3910,02 |
| 01.07.2018-31.12.2018 | 3327,01 | 3925,87 |

## Развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей. Средний износ тепловых сетей составляет порядка 35%. Основная причина повреждений тепловых сетей – наружная коррозия подземных трубопроводов, нарушение тепловой изоляции подземных и наружных сетей, отсутствие сопутствующих дренажей, нарушение технологии прокладки тепловых сетей. Отсутствует закольцованность системы теплоснабжения, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети. Домовые сети изношены и забиты окислами железа, что приводит к недотопу зданий, гидравлической разрегулированности системы и засорению обратного водопровода после прохождения домовых сетей. Низкая эффективность горячего водоснабжения в летний период. Потери в тепловых сетях в летний период составляют более 50% от отпущенной тепловой энергии.

## Система теплоснабжения постоянно развивается, появляется все новое оборудование, более надежное и энергоэффективное. Замена котлов с истекшим сроком службы на новые котлоагрегаты позволит сократить потребление топлива и повысить надежность системы теплоснабжения, от работы котлоагрегатов зависит вся система теплоснабжения, надежность котлов напрямую зависит на надежность всей системы в целом.

## Задача снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения является одной из самых актуальных. Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использованию трубы в ППУ-изоляции в бесканальной прокладке.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

В настоящее время, централизованное газоснабжение природным газом в населенном пункте отсутствует. Газоснабжение потребителей населенного пункта осуществляется сжиженным углеводородным газом, подаваемым в присоединенную сеть газопотребления из сети газораспределения резервуарной установки и привозным сжиженным газом в баллонах для пищеприготовления.

Подробная информация по ГРУ, общей протяженности газопроводов отсутствует.

Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

Обеспечение потребителей Лермонтовского сельского поселения  услугами водоснабжения осуществляет гарантирующая организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищно- коммунального хозяйства «Лидер», предоставляющая 100% услуг водоснабжения и водоотведения населению, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам, кроме горячего водоснабжения, которое осуществляет БМУП «ТЭК».

При оказании услуг используются 9,6 км сетей водоснабжения и 5 объектов ВКХ.

В Лермонтовском сельском поселении действует централизованная система водоснабжения Восточного городка и Южного городка. Вода подается на противопожарные нужды, на хозяйственно-питьевые нужды населения, объекты соцкультбыта. Сооружения системы водоснабжения состоят из водозаборных скважин, водопроводных сетей, насосных станций.

Водопроводные сети и сооружения характеризуются высокой степенью износа.

Характеристика существующих сетей и сооружений водоснабжения:

- сети водоснабжения, общая длина 9,6 км;

- четыре водозаборные скважины № 6005,№141,401,№2, совмещенные с насосными станциями I-го подъема с установленной производственной мощностью 9,3 тыс. куб. м в сутки;

- две насосные станции II-го подъема.

Перечень артезианских скважин и водонапорных башен

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (город, поселок, улица) | Собственник объекта | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скважина №6005 | с.Лермонтовка ул. Ключевая | Лермонтовское сельское поселение | 1936 | ООО «УК ЖКХ «Лидер» |
| 2 | Скважина №2 | с.Лермонтовка ул. Ключевая | Лермонтовское сельское поселение | 1936 | ООО «УК ЖКХ «Лидер» |
| 3 | Скважина №141 | с.Лермонтовка ул. Ключевая | Лермонтовское сельское поселение | 1936 | ООО «УК ЖКХ «Лидер» |
| 4 | Скважина № 401 | с. Лермонтовка ул. Таёжная | Лермонтовское сельское поселение | н/д | ООО «УК ЖКХ «Лидер» |
| 5 | Скважина № 3349 | с. Лермонтовка ул. Партизанская | Бесхозяйный объект | н/д | ООО «УК ЖКХ «Лидер» |
| 6 | Водонапорная башня | Восточный городок №2 | Лермонтовское сельское поселение | 1963 | ООО «УК ЖКХ «Лидер» |

Из артезианских скважин вода подается глубинными насосами в два резервуара объемом 100м3 каждый. Насосные станции второго подъема осуществляет подачу от резервуаров чистой воды в распределительную сеть поселка.

Водоснабжение в неохваченных централизованной системой домах осуществляется путем подвоза воды автоцистерной, а так же из индивидуальных скважин и колодцев шахтного типа.

Таблица 3.2 – Объемы потребления на ближайшие 10 лет

| Наименование |  | Годовое потребление воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г | 2024г. | 2025г |
| Население | 53,12 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 70,3 | 93 | 115,7 | 138,4 | 161,1 | 183,8 |
| Бюджетные потребители | 42,59 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Иные потребители | 61,49 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Подвоз воды | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Итого: | 158,9 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 103,3 | 126 | 148,7 | 171,4 | 194,1 | 216,8 |

Уменьшение объемов потребления в 2015 году по сравнению с 2014 годом  связано с выводом объектов из эксплуатации (казарменного фонда, общежития, котельных, обслуживающих казарменный фонд).

Расчетное потребление на 2025 год составит 216,8 тыс. м3/год.

Динамика изменения тарифов

| Организация предостав-ляющая услуги по водоснабжению и водоотведению | Вид услуги | Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
|  |  | Население |
| Хабаровский филиал ОАО «Славянка» | водоснабжение | 10,48 | 12,37 | 13,83 | 14,89 | 15,69 | 16,20 |
|  | водоотведение | 21,09 | 24,88 | 28,38 | 30,82 | 32,28 | 32,33 |
| Филиал ОАО «РЖД» | водоснабжение | 22,64 | 24,05 | 28,07 | 30,77 | 30,90 | 31,65 |
| Филиал ОАО «РЭУ» Хабаровский | горячее водоснабжение | 86,27 | 91,88 | 141,13 | 141,13 | 162,35 | -//- |
| БМУП «ТЭК» | горячее водоснабжение | -//- | -//- | -//- | -//- | 166,46 | 172,71 |

В соответствии с протоколами исследования проб воды качество воды по обобщенным и микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В настоящее время в систематически производится контроль качества подаваемой воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам при ее поступлении в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводных сетей. Ежегодно производится отбор проб, их лабораторное исследование согласно которым устанавливается соответствие нормативным требованиям. Сооружения очистки питьевой воды в отсутствуют. Обеззараживание питьевой воды производится гипохлоритом кальция в летний период с мая по октябрь.

В связи с ухудшающимся экологическим состоянием окружающей среды и возможностью техногенного загрязнения водоносных горизонтов, также для увеличения надежности системы водоснабжения с улучшением качества подаваемой воды, рекомендуется установка модульных установок по очистке воды и обеззараживанию на базе фильтров ФНПВ компании «ЭКОСЕРВИС» и обеззараживающего оборудования НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания.

Для увеличения эффективности работы насосных станций второго подъема рекомендуется использовать современные насосные агрегаты с низким потреблением электрической энергии и возможностью управления с помощью частотных преобразователей.

Запорная арматура на всасывающей и напорной линии находятся в исправном состоянии, но требует замены в связи с морально устаревшим типом оборудования, эксплуатация которого не позволяет эффективно его использовать. Электрическое оборудование, сети, находятся в рабочем состоянии, но требуют замены в связи с существенным износом оборудования в процессе эксплуатации.

Ввиду отсутствия частотного регулирования работы двигателей насосных агрегатов на станции второго подъема, расход электроэнергии в течение суток не изменяется и остается на постоянной максимальной величине, для каждого из работающих насосов.

Постоянный объем подачи приводит к заметному ослаблению напора в часы повышенного разбора воды и к значительному повышению давления в магистрали, когда расход воды снижается. Повышение давления в магистрали ведет к потерям воды на пути к потребителю и увеличивает вероятность разрывов трубопровода.

Для повышения энергоэффективности подачи воды необходимо провести следующие мероприятия:

- заменить существующее насосное оборудование, на оборудование с более высоким КПД, при этом насосы должны быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расходе.

- исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование работы насосов с помощью задвижек;

- произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики сети.

Для исключения аварийных ситуаций произвести ремонт зданий насосных станций.

Аварийность на сетях ВКХ города на 1 км сети составляет 10-15 случаев в год.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения Лермонтовского сельского поселения необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Централизованная система водоснабжения сельского поселения Лермонтовское сельское поселение должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность поселения в части надежного водоснабжения, а также потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории Лермонтовского сельского поселения– это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В настоящее время в Лермонтовском сельском поселении действует система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод и очистные сооружения для их очистки, обезвреживания для Восточного городка и Южного городка. Очистная станция принимает стоки со всей территории поселения.

Диаметр трубопроводов канализационных сетей Ду100-250мм. Материал труб чугун, сталь, асбестоцемент. Степень износа трубопроводов самотечной канализации составляет 90%.

Второй бассейн канализования принимает стоки от жилых, административных и производственных зданий расположенных в Южном городке. Основным магистральным коллектором является трубопровод условным диаметром 200 мм. Сточные воды самотечно поступают со всех участков системы водоотведения в коллектор и транспортируются до очистных сооружений канализации.

Очистные сооружения располагаются по ул. Поселковая. После очистки и обеззараживания сточные воды сбрасываются в р. Бира.

Очистных две очереди: металлические и железобетонные. По канализационным сетям и колодцам стоки попадают в приямок КНС первого подъема. После механической очистки в насосную станцию. Два насоса качают по канализационным сетям и запорную арматуру на очистные сооружения через очистители в аэротенки. В аэротенках происходит биологическая очистка сточных вод. Для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенках из машинного отделения четырьмя воздуходувками подается воздух через запорную арматуру по трубопроводу в аэротенки. После химической обработки сточные воды подаются в машинное отделение КНС второго подъема. Очистные сооружения производят очистку механическую, биологическую, химическую. Осадки, образующие в процессе работы очистных сооружений поступают на иловые площадки. Осадок песколовок транспортируется по пескопроводу также на иловые площадки.

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения поселения не безопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций. Канализационные сети изношены и потеряли большую часть пропускной способности, что приводит к засорам и остановке работы отдельных участков канализационной сети. Очистные сооружения канализации не выполняют функцию по полной очистке сточных вод, что может привести к бактериальному загрязнению водных источников.

Не охваченной территорией централизованной системой водоотведения являются частные домовладения, где сброс стоков осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами или на рельеф. Строительство сетей централизованного водоотведения на данных территориях не планируется. На данных территориях рекомендуется устройство локальных систем водоотведения с использованием накопительных емкостей с последующим вывозом сточных вод из этих емкостей автотранспортом.

Баланс поступления сточных вод в систему водоотведения, тыс. м3

| Всего | Население | Бюджетные потребители | Прочие |
| --- | --- | --- | --- |
| 77,7 | 73,7 | 1,4 | 2,6 |

Необходима реконструкция канализационной насосной станции для обеспечения требуемого режима подачи сточных вод на очистные сооружения.

Капитальный ремонт сетей водоотведения позволит увеличить надежность системы водоотведения в целом, снизить аварийность на сетях, обеспечить благоприятную санитарно-экологическую обстановку.

Строительство очистных сооружений позволит обеспечить качественную очистку сточных вод тем самым снизив негативное влияние на окружающую среду.

Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

На территории сельского поселения Лермонтовское сельское поселение вывоз мусора осуществляется различными способами. Контейнерные площадки оборудованы на придомовых территориях многоквартирных домов. На территориях общего пользования, в массивах частного жилищного сектора установлено 28 контейнеров для сбора ТКО.

Вывоз ТКО с территории Лермонтовского сельского поселения осуществляется на полигон ТКО Вяземского муниципального района. Подробная информация по данному полигону отсутствует.

Система сбора и размещения коммунальных отходов на территории Лермонтовского сельского поселения включает в себя:

- сбор ТКО в домовладениях;

- вывоз ТКО для размещения;

- размещение ТКО на свалке (без использования мусорообрабатывающей станции и системы прессования-пакетирования).

На территории Лермонтовского сельского поселения существуют несанкционированные свалки ТКО, организовываемые населением, не желающим заключать договоры на вывоз мусора со специализированной организацией.

Проблемы сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- низкий охват населения централизованным сбором и утилизацией ТКО.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

В настоящее время в целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-мещению отходов, образующихся на территории Хабаровского края Российс-кой Федерации, и отходов, поступающих из других субъектов Российской Федерации, Правительство Хабаровского края осуществляет работу по внедрению Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Хабаровского края.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

# ПЛАН РАЗВИТИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Документами территориального планирования сельского поселения является генеральный план Лермонтовского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Бикинского муниципального района и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов.

## Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается снижение общей численности населения поселения.

Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения сельского поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия сельского поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Состояние жилищной сферы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/ чел. | 25 |
|  | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 90,465 |
|  |  | кол-во домов | 659 |
|  | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | 0,47 |
|  |  | кол-во домов | 4 |
|  | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - |
|  |  | кол-во домов | - |

Производственные и коммунальные зоны.

Основной отраслью экономики Лермонтовского сельского поселения является сельское хозяйство.

Сельскохозяйственный потенциал населенного пункта является важнейшим параметром его жизнеобеспечения. Наличие и состояние объектов социальной сферы, средств на их развитие, содержание, занятость населения, уровень доходов и социальная защищенность в решающей мере определяются состоянием базовой отрасли экономики поселения.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения на период до 2030 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | <5 | <5 | <4 | <4 | <3 | <2 |
|  | Износ сетей | % | 50 | 50 | 45 | 40 | <30 | <20 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 3 | <1,5 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | <0,5 | <0,5 | <0,4 | <0,2 | <0,1 | <0,05 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1 | 1 | 1 | <0,8 | <0,6 | <0,2 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - | - | - | 25 | 35 | 50 |
|  | Газоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Система водоснабжения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 90 | 75 | 60 | 50 | 45 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 9,6 | 6,6 | 5,28 | 4,4 | 3,96 | <1 |
|  | Показатели качества воды |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 63 | 63 | 65 | 67 | 70 | 80 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 |
|  | Система водоотведения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 90 | 90 | 75 | 50 | 45 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 7,1 | 7,1 | 5,68 | 4,74 | 4,26 | <1 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения | % | 88 | 88 | 88 | 90 | 95 | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | * | * | * | * | * | * |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | <40 | <40 | 35 | 30 | 30 | 20 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 65 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| * – Информация по полигону ТКО |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения сельского поселения позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО сельского поселения позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения, района в целом.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Проекты, касающиеся модернизации системы электроснабжения, теплоснабжения рекомендуется реализовывать с участием ресурсоснабжающей организации. Но, в связи с законодательной неопределённостью механизма энергосервисных контрактов на момент разработки программы, данный вариант носит исключительно рекомендательный характер.

Провести оценку уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) на подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов на всем прогнозном периоде не представляется возможным в связи с неопределенностью фактических источников финансирования на момент реализации проектов.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов Лермонтовского сельского поселения

| Наименование проекта | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. | Примечание: условия финансирования |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2030 годы | Всего, тыс. руб. |  |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 800,0 |  |
| Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ, текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ, текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп, текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ, текущий ремонт разъединителей 110 кВ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 9000,0 |  |
| строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 3,0 км | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |  |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 1000,0 | 1100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 7500,0 | 15800,0 | Источники финансиро-вания определяются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков тепловой сети общей протяжённостью 2829,3 м | 0 | 1388,25 | 1544,75 | 4184,05 | 6178,98 | 13296,03 |  |
| Замена/ реконструкция существующих котлов | 0 | 1033,2 | 1257,2 | 824,6 | 2513,0 | 5628,00 |  |
| Замена существующих котлов на твёрдом топливе на котлы на газообразном топливе | 0 | 0 | 1699,2 | 1699,2 | 5577,6 | 8976,00 |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 0 | 2421,45 | 4501,15 | 6707,85 | 14269,58 | 27900,03 | Источники финансиро-вания определяются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и корректировка схемы газоснабжения сельского поселения Лермонтовское сельское поселение на проектный срок специализированной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,00 | Источники финансиро-вания определяются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение резервного источника электроснабжения АД 100 | 0 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 |  |
| Реконструкция участка наружных сетей водоснабжения на территории Восточного городка №2 | 0 | 0 | 271,7 | 0 | 0 | 271,7 |  |
| Строительство новых сетей водоснабжения, оснащенных водоразборными колонками, на территориях частной жилой застройки, протяженностью 1,5 км | 0 | 0 | 0 | 8 629,0 | 0 | 8629,0 |  |
| Строительство станции водоподготовки, производительностью 700 м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 107,0 | 39107,0 |  |
| Замена насосного оборудования и обвязок трубопроводов скважинного водозабора | 0 | 0 | 00 | 0 | 393,8 | 393,8 |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения, протяженностью 1,2 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 903,2 | 6903,2 |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения, протяженностью 1,2 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 903,2 | 6903,2 |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 0 | 1200,0 | 271,0 | 8629,0 | 53307,2 | 63407,2 | Источники финансиро-вания определяются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение резервного источника электроснабжения АД 100 | 0 | 0 | 1200,0 | 0 | 0 | 1200,0 |  |
| Реконструкция участка сетей канализации на территории Восточного городка №2 | 0 | 0 | 0 | 618,0 | 0 | 618,0 |  |
| Строительство очистных сооружений (1, 2 очередь), производительностью 300 м3/сут | 0 | 0 | 0 | 36 000,0 | 36000,0 | 72000,0 |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 |  |
| Реконструкция сетей водоотведения, протяженностью 4,5 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 31050,0 | 31050,0 |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 0 | 0 | 1200,0 | 36618,0 | 73050,0 | 110868,0 | Источники финансиро-вания определяются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта |
| Программа инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 110 | 110 | 10 | 0 | 0 | 230,0 | Источники финансиро-вания определяются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета тепловой энергии на котельных | 0 | 850,0 | 650,0 | 0 | 0 | 1500,0 |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов | 0 | 850,0 | 650,0 | 0 | 0 | 1500,0 | Источники финансиро-вания определяются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта |
| ВСЕГО: общая Программа проектов |  |  |  |  |  | 219955,23 |  |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В связи с тем, что собственные бюджетные средства муниципального образования не позволяют компенсировать все затраты, связанные с инвестициями в реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, предполагается участие бюджетов более высокого уровня, и внебюджетных источников (в связи с высокой долей неопределенности относительно финансовых возможностей, данные о дополнительных источниках инвестирования на момент разработки программы не рассматриваются). Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Хабаровского края, Бикинского муниципального района, Лермонтовского сельского поселения, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории поселения, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. К реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках финансирования федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год. Аналитика по источникам инвестирования будет сформирована по факту получения объективных данных.

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть выполнена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличения затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции.  Учитывая направленность программы на надежность функционирования системы жизнеобеспечения поселения, качество коммунальных услуг, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, график окупаемости представляется в высокой степени оценочным. Изменение затрат по предприятиям может быть использовано при расчете экономически обоснованных тарифов, но более рациональным для их прогнозирования выглядит использование предельно допустимых индексов роста тарифов.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизацию ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения  Лермонтовского сельского поселения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В целях определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи использованы следующие условия. Средний размер семьи – 2 взрослых, 1 ребенок.

Доля расходов на коммунальные услуги

| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата | Руб./чел. | 27169,55 | 27202,68 | 36632,24 | 50694,57 |
| Совокупный доход семьи | Руб. | 54339,1 | 54405,35 | 73264,48 | 101389,13 |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг | Руб. | 6656,54 | 6909,48 | 8498,66 | 9327,8 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете | % | 12,25 | 12,7 | 11,6 | 9,2 |

Показатели доступности

| Показатели | 2015 | 2016 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,3 | 12,7 | 11,6 | 9,2 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, по экспертной оценке, % | 65 | 60 | 40 | 30 |
| Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке,% | 65 | 68 | 80 | 82 |
| Доля получателей субсидии на оплату коммуна-льных услуг в общей численности населения, % | Не прогно-зируется | Не прогно-зируется | Не прогно-зируется | Не прогно-зируется |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в сельском посе-лении соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финанси-рование Программы в течение всего периода (до 2030 г.) не повлияет на сни-жение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг ока-зывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддерж-ки относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граж-дан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что при реализации мероприятий, намеченных в Программе, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Правительством Хабаровского края.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Лермонтовского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Лермонтовского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2017-2023 гг.;

2 этап – 2024-2030 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Российской Федерации, Хабаровского края, администрации Бикинского муниципального района, Лермонтовского сельского поселения.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Лермонтовского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Лермонтовского сельского поселения предус-матривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевремен-ная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Лермонтовского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы Лермонтовского сельского поселения

___________________

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов Лермонтовского сельского поселения

от 11.04.2017 № 22

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района на  2017-2023 годы  и на период до 2030 года.

2017 г.